# AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO ANP Nº 32, DE 16.10.2007 - DOU 17.10.2007

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, com base na Resolução de Diretoria nº 622, de 16 de outubro de 2007, e

Considerando que a ANP tem como atribuição o estabelecimento das especificações e a garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis em todo o território nacional e a defesa dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de produtos;

Considerando os esforços envidados pelo governo e indústria para o controle da poluição atmosférica de modo a promover a melhoria da qualidade ambiental e o bem estar da população;

Considerando os investimentos que vêm sendo realizados no país para o incremento da qualidade do óleo diesel;

Considerando que as novas tecnologias para o controle das emissões veiculares, a serem adotadas pela indústria automotiva, estão restritas à utilização de óleo diesel com características especiais;

Considerando a necessidade da indústria automotiva de realizar testes preliminares com o novo óleo diesel de modo a garantir o desempenho adequado dos motores e o cumprimento dos limites de emissão estabelecidos pelos órgãos ambientais;

Considerando que as restrições nas emissões veiculares impostas para homologação dos veículos deverão ser preservadas durante a vida útil do veículo e que para tal, um óleo diesel com requisitos específicos de qualidade deverá ser disponibilizado comercialmente em todo o país; e,

Considerando a necessidade de adequação, do parque de refino, para atender aos novos requisitos de qualidade do óleo diesel, e, do sistema de logística, para realizar a sua distribuição e revenda, torna público o seguinte ato:

Art. 1º Fica estabelecida a especificação do óleo diesel automotivo para utilização em veículos automotores homologados segundo os critérios fixados para a fase P6 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE e dotados de tecnologias restritas à utilização de óleo diesel com as características definidas pela presente Resolução.

Parágrafo único. O óleo diesel para a aplicação mencionada no caput será denominado óleo diesel S50.

Art. 2º A especificação do óleo diesel S50 está contida no Regulamento Técnico ANP nº 4/2007, parte integrante desta Resolução.

Art. 3º O óleo diesel S50 estará disponível comercialmente nos postos revendedores após a adequação da logística para suprimento do novo produto em todo o País.

Art. 4º O óleo diesel S50 para testes deverá ser disponibilizado pelos produtores ou importadores aos distribuidores para comercialização com os fabricantes de veículos automotores e de componentes em quantidades e freqüência negociadas previamente.

Parágrafo único. Para ajuste ao que se dispõe no caput fica concedido o prazo de até 60 dias contados a partir da data de publicação desta Resolução.

Art. 5º O não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita o infrator às sanções administrativas previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 4/2007

1. Objetivo

Este Regulamento Técnico aplica-se ao óleo diesel automotivo para utilização em veículos automotores homologados segundo os critérios fixados para a fase P6 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE e dotados de tecnologias restritas à utilização de óleo diesel com as características definidas pela presente Resolução.

2. Normas aplicáveis

A determinação das características dos produtos será realizada mediante o emprego de Normas Brasileiras – (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou de Normas da American Society for Testing and Materials – ASTM.

Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade fornecidos nos métodos relacionados a seguir devem ser usados somente como guia para aceitação das determinações em duplicata do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicada aos limites especificados neste Regulamento.

A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida segundo método NBR 14883 – Petróleo de produtos de petróleo – Amostragem manual ou ASTM D 4057 – Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.

As características incluídas na Tabela de Especificação deverão ser determinadas de acordo com a publicação mais recente dos seguintes métodos de ensaio:

2.1. APARÊNCIA

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ABNT NBR 14483 | Produtos de petróleo – Determinação da cor – Método do colorímetro ASTM |
| ASTM D 1500 | Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale) |

2.2. COMPOSIÇÃO

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ASTM D 2622 | Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence. |
| ASTM D 5453 | Standard Test Method for Determinatio of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence |

2.3. VOLATILIDADE

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ABNT NBR 7148 | Petróleo e produtos de petróleo – Determinação da massa específica, densidade relativa e ºAPI – Método do densímetro ABNT NBR 14598 Produtos de petróleo – Determinação do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Martens. |
| ABNT NBR 7974 | Produtos de petróleo – Determinação do ponto de fulgor pelo vaso fechado Tag. |
| ABNT NBR 9619 | Produtos de petróleo – Destilação à pressão atmosférica. |
| MÉTODO | TÍTULO |
| ABNT NBR 14065 | Destilados de petróleo e óleos viscosos – Determinação da massa específica e da densidade relativa pelo densímetro digital. |
| ASTM D 56 | Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester |
| ASTM D 86 | Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure |
| ASTM D 93 | Standard Test Method for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester |
| ASTM D 1298 | Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity) or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method |
| ASTM D 3828 | Standard Test Method for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester |
| ASTM D 4052 | Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter |

2.4. FLUIDEZ

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ABNT NBR 10441 | Produtos de petróleo – Líquidos transparentes e opacos – Determinação da viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica ABNT |
| NBR 14747 | Óleo diesel – Determinação do ponto de entupimento de filtro a frio |
| ASTM D 445 | Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity) |
| ASTM D 6371 | Standard Test Method for Cold Filter Plugging Point of Diesel and Heating Fuels. |

2.5. COMBUSTÃO

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ABNT NBR 9842 | Produtos de Petróleo – Determinação do Teor de Cinzas ABNT |
| NBR 14318 | Produtos de Petróleo – Determinação do Resíduo de Carbono Ramsbottom |
| ABNT NBR 14759 | Combustíveis Destilados – Índice de Cetano calculado pela equação de quatro variáveis |
| ASTM D 482 | Standard Test Method for Ash from Petroleum Products |
| ASTM D 524 | Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products |
| ASTM D 613 | Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil |
| ASTM D 4737 | Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation |
| ASTM D 6890 | Standard Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber |

2.6. CORROSÃO

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ABNT NBR 14359 | Produtos de Petróleo – Determinação da corrosividade – Método da lâmina de cobre |
| ASTM D 974 | Standard Test Method for Acid and Base Number by Color-Indicator Titration |
| ASTM D 130 | Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test |

2.7. CONTAMINANTES

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ABNT NBR 11348 | Produtos Líquidos de Petróleo – Determinação do Teor de Água pelo Reagente de Karl Fischer |
| ABNT NBR 14647 | Produtos de Petróleo – Determinação da Água e Sedimentos em Petróleo e Óleos Combustíveis pelo Método de Centrifugação. |
| ASTM D 6304 | Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration |
| ASTM D 1796 | Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure) |
| ASTM D 5186 | Standard Test Method for Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography |

2.8. LUBRICIDADE

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ASTM D 6079 | Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency Reciprocating Rig (HFRR) |
| ISO 12156 | Diesel fuel – Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) |

2.9. ESTABILIDADE

| MÉTODO | TÍTULO |
| --- | --- |
| ATM D 2274 | Standard Test Method for Oxidation Stability of Distillate Fuel Oil (Accelerated Method) |

3. Tabela I – Especificação

| CARACTERÍSTICA (1) | UNIDADE | LIMITE | MÉTODO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ABNT | ASTM D / ISO |
| APARÊNCIA |
| Aspecto | - | Límpido isento de impurezas | Visual (2) |  |
| Cor ASTM, máx. | - | 3,0 | NBR 14483 | ASTM D 1500 |
| COMPOSIÇÃO |  |  |  |  |
| Teor de Biodiesel | % volume | (3) | Espectrometria de Infravermelho |  |
| Enxofre Total, máx. | mg/kg | 50 | NBR 14533 | ASTM D 2622 ASTM D 5453 |
| DESTILAÇÃO |
| 10% vol., recuperados, | ºC | Anotar | NBR 9619 | ASTM D 86 |
| 50% vol., recuperados, máx. |  | 245,0 a 310,0 |  |  |
| 90% vol., recuperados, máx. |  | 360,0 |  |  |
| Massa específica a 20ºC | kg/m3 | 820 a 850 | NBR 7148 NBR 14065 | ASTM D 1298 ASTM D 4052 |
| Ponto de fulgor, mín. | ºC | 38,0 | NBR 7974 NBR 14598 | ASTM D 56 ASTM D 93 ASTM D 3828 |
| FLUIDEZ |
| Viscosidade a 40ºC | (mm2/s) cSt | 2,0 a 5,0 | NBR 10441 | ASTM D 445 |
| Ponto de entupimento de filtro a frio | ºC | (4) | NBR 14747 | ASTM D 6371 |
| COMBUSTÃO |
| Número de Cetano, mín. | - | 46 | - - | ASTM D 613 ASTM D 6890 |
| Resíduo de carbono Ramsbottom no resíduo dos 10% finais da destilação, máx. | % massa | 0,25 | NBR 14318 | ASTM D 524 |
| Cinzas, máx. | % massa | 0,010 | NBR 9842 | ASTM D 482 |
| CORROSÃO |
| Corrosividade ao cobre, 3h a 50ºC, máx. | - | 1 | NBR 14359 | ASTM D 130 |
| CONTAMINANTES |
| Água, máx. | mg/kg | Anotar | NBR 11348 | ASTM D 6304 |
| Água e Sedimentos, máx. | % volume | 0,05 | NBR 14647 | ASTM D 1796 |
| Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, máx. | % massa | Anotar | - | ASTM D 5186 |
| ESTABILIDADE |
| Estabilidade à oxidação, máx. | mg/mL | Anotar | - | ASTM D 2274 |
| Índice de neutralização (ácido forte) | mg KOH/g | Anotar | NBR 14248 | ASTM D 974 |
| LUBRICIDADE |
| Lubricidade, máx. (5) | micron | 460 |  | ISO 12156 |

(1) Poderão ser incluídos nesta especificação controles de características adicionais, com seus respectivos limites, para óleo diesel obtido de processo distinto de refino e processamento de gás natural ou a partir de matéria-prima que não o petróleo.

(2) A visualização será realizada em proveta de vidro de 1L.

(3) Conforme estabelecido pela legislação vigente.

(4) Limites conforme Tabela II.

(5) Alternativamente poderá ser adotada a norma ASTM D 6079 com limite máximo de 520 µm.

Tabela II – Ponto de Entupimento de Filtro a Frio

| UNIDADES DA FEDERAÇÃO | LIMITE MÁXIMO, ºC. |
| --- | --- |
|  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| SP – MG – MS | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 12 |
| GO/DF – MT – ES – RJ | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| PR – SC – RS | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 |

|  | imprimir |
| --- | --- |
|  | "Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União" |